## Slide 1: Chương 05 Thiết bị mạng
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Các thiết bị mạng
Collision domain & Broadcast domain

## Slide 3: Collision
Collision (đụng độ): khi có hai hay nhiều node cùng gởi DL lên đường truyền chia sẻ cùng lúc

## Slide 4: Giới thiệu
Chức năng
  Hỗ trợ truy cập mạng
    NIC
  Dùng để phân tách mạng hoặc mở rộng mạng
    Router : Thiết bị ở tầng Network – Kết nối nhiều mạng với nhau
    Switch, Bridge, hub, repeater, gateway(Router) : Thiết bị ở tầng vật lý – Kết nói nhiều máy tính trong cùng 1 mạng
  Dùng để truy cập từ xa
    Modem, ADSL modem

## Slide 5: Các thiết bị mạng
Tầng 1: modem, repeater, hub
Tầng 2: bridge, switch
Tầng 3: router
Khác: NIC, access point

## Slide 6: Modem - 1
MODEM = MOdulate and DEModulate
Là thiết bị cho phép các máy tính truyền thông với nhau qua mạng điện thoại

## Slide 7: Modem - 2
Chức năng:
  Điều chế [Modulate]: chuyển đổi tín hiệu số (digital) trên máy tính thành tín hiệu tương tự (analog) trên điện thoại.
  Giải điều chế [Demodulate]: chuyển đổi tín hiệu tín hiệu tương tự trên điện thoại thành tín hiệu số trên máy tính

## Slide 8: Repeater - 1
Repeater là thiết bị mạng nối kết 2 nhánh mạng
  nhận tín hiệu ở một nhánh mạng
  khuyếch đại tín hiệu (không xử lý nội dung)
  truyền đi tiếp vào nhánh mạng còn lại
Số lượng repeater trong 1 mạng LAN có hạn
  Quy luật 5 4 3 2 1

## Slide 9: Repeater – minh họa tín hiệu mạng

## Slide 10: Hub
Là thiết bị mạng cho phép tập kết dây dẫn mạng
Tín hiệu vào 1 port của Hub sẽ được chuyển ra tất cả các port
  Mỗi port là 1 shared link

## Slide 11: Hub – minh họa tín hiệu mạng

## Slide 12: Hub – phân loại
Passive hub:
  Không khuyếch đại tín hiệu
Active Hub
  Khuyếch đại tín hiệu
  Như 1 repeater nhiều cổng
Intelligent Hub
  Là 1 active hub
  Chuyển mạch (switching): chuyển tín hiệu đến đúng port của máy nhận

## Slide 13: Repeater & hub
Chức năng: Tái sinh tín hiệu mạng và chuyển tín hiệu mạng đến các segment mạng còn lại
Đặc điểm:
  Không thể liên kết các segment khác nhau
    Khác đường mạng
    Khác phương pháp truy cập đường truyền
    dùng phương tiện truyền dẫn khác nhau
  Không thể “nhận dạng” packet
  Không cho phép giảm tải mạng
  Cho phép mở rộng mạng dễ dàng

## Slide 14: Bridge - 1
Là thiết bị mạng cho phép nối kết 2 nhánh mạng vật lý
Chức năng: chuyển có chọn lọc các gói tin đến nhánh mạng chứa trạm nhận gói tin.
  Duy trì bảng địa chỉ
    MAC – Port
    khởi tạo và duy trì tự động hoặc thủ công
  Nếu trạm nhận cùng segment với trạm gởi, hủy gói tin; ngược lại chuyển gói tin đến segment đích
  Điểm hạn chế : Broadcast Storm – Không có khả năng chặn được những gói tin broadcast

## Slide 15: Bridge – minh họa tín hiệu mạng
00000CAAAAAA
A
B
C
D
00000CBBBBBB
00000CCCCCCC
00000CDDDDDD
00000CAAAAAA | 00000CDDDDD
1
2
MAC Address | Port
00000CAAAAAA | 1
00000CBBBBBB | 1
00000CCCCCCC | 2
00000CDDDDDD | 2
D
Src MAC
Dst MAC

## Slide 16: Bridge – minh họa tín hiệu mạng
00000CAAAAAA
A
C
D
00000CBBBBBB
00000CCCCCCC
00000CDDDDDD
1
2
MAC Address | Port
00000CAAAAAA | 1
00000CBBBBBB | 1
00000CCCCCCC | 2
00000CDDDDDD | 2
D
B
Src MAC
Dst MAC
00000CAAAAAA | 00000CBBBBB

## Slide 17: Bridge - 3
Đặc điểm:
  Cho phép mở rộng cùng một mạng logic với nhiều kiểu chạy cáp khác nhau
  Tách một mạng thành nhiều phần nhằm giảm lưu lượng mạng.
  Chậm hơn repeater do phải xử lý các gói tin
  Không có khả năng tìm đường đi tối ưu trong trường hợp có nhiều đường đi.
  Đắt tiền hơn repeater

## Slide 18: Switch - 1
Là 1 bridge nhiều port
Hỗ trợ full-duplex
Duy trì bảng CAM (Content Addressable Memory)
  MAC – Port

## Slide 19: Switch - 2
Chức năng:
  Học địa chỉ MAC (self –learning)
  Filtering/Forwarding
  Tránh loop
Các chế độ chuyển mạch:
  Store-and-forward
    Đọc hết nội dung gói tin
    Đảm bảo chính xác
  Cut-through
    Đọc 14 bytes đầu tiên
    Không phát hiện được gói tin bị lỗi
  Fragment-free
    Đọc 1 phần gói tin

## Slide 20: Switch – học địa chỉ mac - 1
MAC addr | port | TTL
Nhận gói tin
flood
Gởi
Đến port tương ứng
Dest -MAC có trong
switch table?
N
Y
Ghi nhận link
tương ứng với host gởi

## Slide 21: Switch – học địa chỉ mac - 2
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
Switch table
(giả sử ban đầu rỗng)
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
A’ A
MAC addr | port | TTL
MAC addr | port | TTL
A | 1 | 60
MAC addr | port | TTL
A | 1 | 60
A’ | 4 | 60

## Slide 22: Switch – học địa chỉ mac - 3
Hỏi: Khi A gởi cho F 1 gói tin???
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 23: Switch – VLAN
VLAN = Virtual LAN
Nhóm một số port thành 1 mạng LAN ảo

## Slide 24: Router
Chức năng:
  Nối kết các mạng logic khác nhau.
  Sử dụng địa chỉ logic (IP) để xử lý gói tin
  Định tuyến (Routing)
    Chạy các thuật toán định tuyến (OSPF, RIP, BGP,…)  tạo ra bảng định tuyến
  Chuyển tiếp (Forwarding)
    Chuyển gói tin từ cổng vào (incoming port) ra cổng ra (outcoming port)

## Slide 25: NIC
NIC = Network Interface Card
Là thiết bị chuyển đổi tín hiệu máy tính thành tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và ngược lại
Cung cấp kết nối vật lý đến phương tiện truyền dẫn

## Slide 26: Access Point
Là thiết bị cho phép thiết bị truy cập mạng không dây
Đóng vai trò như 1 hub
Thành phần:
  Bộ thu: thu tín hiệu radio và chuyển thành tín hiệu mạng
  Bộ phát: chuyển tín hiệu mạng thành tín hiệu radio
Ngày nay, một số AP còn tích hợp chức năng của 1 Router

## Slide 27: THIẾT BỊ MẠNG
Nhu cầu | Thiết bị
Kết nối nhiều máy tính trong 1 Net | SW, Hub, Bridge
Kết nối nhiều Net | Router
Truyền qua điện thoại | Modem
Kéo dài dây cáp | Repeater
Thiết lập mạng không dây | AP

## Slide 28: Nội dung
Các thiết bị mạng
Collision domain & Broadcast domain

## Slide 29: Collision domain - Broadcast domain
Collision domain (miền đụng độ): là miền có khả năng xảy ra đụng độ
  Là miền dùng chung (chia sẻ)
  Hai segment thuộc cùng 1 collision domain nếu chúng gây ra collision khi đồng thời gởi dữ liệu xuống đường truyền
Broadcast domain (miền broadcast): là miền nhận được gói tin broadcast
  Gồm nhiều collision domain (1 – n)
  Collision domain A và B thuộc cùng 1 broadcast domain nếu các node mạng trong collision domain B nhận được gói tin broadcast từ 1 node trong collision domain A

## Slide 30: Các thiết bị mạng
Thiết bị mở rộng collision domain:
  Repeater
  Hub
  …
Thiết bị phân tách collision domain
  Switch
  Bridge
Thiết bị phân tách broadcast domain
  Router
  Switch (VLAN)

## Slide 31: Ví dụ 1
Bridge
Switch
Collision Domains:
Broadcast Domains:
Hub
Router
1
1
4
1
4
1
4
4

## Slide 32: Ví dụ 2

## Slide 33: Tài liệu tham khảo
Slide của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer Networking: A Top Down Approach
http://www.eie.polyu.edu.hk/~ensmall/eng224